Część III siwz

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

OPROGRAMOWANIE – w zakres zamówienia wchodzi dostawa niżej wymienionego oprogramowania:

- Oprogramowanie VMWARE

  - VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) – 1 szt.

  - Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year  - szt.

  - Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle – 1 szt.

- Oprogramowanie Microsoft

  - Windows Server WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic – szt. 2

  - Microsoft Windows WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL – 70 sztuk

Zamawiający wskazuje nazwę oprogramowania w związku z posiadaną obecnie infrastrukturą opartą na wyżej wymienionym oprogramowaniu. Programy dziedzinowe wykorzystywane u zamawiającego działają tylko na platformie Windows.

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego lub systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania wirtualizacyjnego czy też systemu operacyjnego.

SPRZĘT – w zakres zamówienia wchodzi dostawa niżej wymienionego sprzętu IT:

- Serwer

| LP | Parametr | Minimalne wymagania i parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości 1U z 8 zatokami na dyski 2.5 cala wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie RACK |
| 2 | Płyta główna | minimum dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, umożliwia instalację procesorów 28-rdzeniowych; płyta posiada min: 3 złącza PCI Express generacji 3, 2 sloty połowy wysokości połowy długości oraz 1 slot pełnej wysokości i połowy długości. płyta posiada możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |
| 3 | Procesory | zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowy Intel Xeon Silver 4110 w architekturze x86 lub procesor równoważny osiągający testach wydajności SPECint_rate2006 min. 703 pkt; |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 64 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2400Mhz Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel Mode, Lockstep Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; minimum 24 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa 1536GB pamięci RAM DDR4; |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler SAS/SATA RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 12GB/s Zainstalowany kontroler RAID dla dysków M.2 SSD SATA RAID 0, 1, JBOD. |
| 6 | Dyski twarde | zainstalowane minimum 2 dyski M.2 SSD. SATA 6GB/s o pojemności 32GB każdy; Obudowa posiada min. 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala; |
| 7 | Kontrolery LAN/Inne napędy zintegrowane | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN oraz 2x10Gb/s LAN Base-T Dodatkowo zamontowana w slocie PCIe karta FC HBA obsługująca protokół FC 8GB/s. Karta wyposażona w dwa porty w pełni obsadzona wkładkami SFP+ obsługującymi protokół FC 8GB/s |
| 8 | Inne napędy zintegrowane | Brak |
| 9 | Porty | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; min. 5x USB, w tym 4x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 1 dostępne z przodu serwera oraz 2 z tyłu serwera); |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug klasa Platinum o mocy maksymalnej 550W; Redundantne wentylatory hotplug; |
| 11 | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |
| 12 | OS | Brak |
| 13 | Gwarancja | minimum 3 lata (36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) gwarancji producenta serwera z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; naprawa w siedzibie Zamawiającego Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS / Firmware / sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |
| 14 | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o podanym powyżej poziomie SLA. |

- Macierz

| 1 | Obudowa | Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. Obudowa skonfigurowana dla minimum 25 dysków 2,5 cala. Wysokość obudowy wynosi 2U. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kontrolery dyskowe | Macierz jest wyposażona w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active. |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Skonfigurowana fizyczna przestrzeń dyskowa zbudowana w oparciu o 12 dysków 1.2TB 10K RPM SAS oraz 4 dyski 960GB SSD SAS. |
| 4 | Możliwości rozbudowy macierzy | Macierz umożliwia rozbudowę do 300 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych (tylko poprzez dodawanie półek i napędów dysków) Macierz może zostać rozbudowana o dyski SSD, SAS, NLSAS z możliwością dowolnej konfiguracji i mieszania dysków w obrębie jednej macierzy |
| 5 | Pamięć Cache | Każdy kontroler macierzy wyposażony jest w 16GB pamięci cache Pamięć cache jest zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć. Macierz umożliwia rozbudowę pamięci cache do odczytu na dyskach SSD o 800GB wraz z licencja na tą funkcjonalność jeśli jest wymagana. |
| 6 | Zabezpieczenie danych | Kontrolery wyposażone są w funkcjonalność konfiguracji poziomów RAID: RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID 3, RAID 5, RAID 6. Zabezpieczenia RAID realizowane za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu, z możliwością ich kombinacji w/w typów w ramach oferowanej macierzy Kontrolery umożliwiają definiowanie dysków nadmiarowych (SPARE) lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. |
| 7 | Dostępne interfejsy | Kontrolery udostępniają 8 interfejsów ETH 1Gb Kontrolery udostępniają 8 interfejsów FC 8Gb z wkładkami, wspierających protokół FC Kontrolery macierzy umożliwiają programową zmianę pracy interfejsów z trybu FC 8Gb lub 16Gb na tryb iSCSI/FCoE 10Gb |
| 8 | Zaawansowane funkcjonalności, które oferowana macierz może posiadać lub posiada: | Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (Thin Provisioning) wraz z licencja na tą funkcjonalność jeśli jest wymagana. Macierz dostarcza funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych Macierz dostarcza funkcjonalność zwrotu wykasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (Space Reclamation). Migracja danych wolumenu logicznego pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi (Tiering) wraz z licencja na tą funkcjonalność jeśli jest wymagana. Macierz umożliwia migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych (Tiering) na poziomie całych woluminów logicznych lub jego fragmentów. Macierz wspiera Tiering 3-warstwowy, pomiędzy warstwami dyskowymi SSD (Flash), SAS i NL-SAS Funkcje kopiujące Tworzenie pełnej kopii fizycznej danych w obrębie pojedynczego urządzenia lub pomiędzy urządzeniami dla celów np. backupu lub migracji danych wraz z licencja na tą funkcjonalność jeśli jest wymagana. Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy wraz z licencja na tą funkcjonalność jeśli jest wymagana. Tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych bez przerywania dostępu do danych dla hostów. Macierz umożliwia kopiowanie pomiędzy obszarami danych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID. Replikacja danych Macierz umożliwia zdalną replikację danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Priorytety zadań Macierz posiada funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS) Macierz umożliwia ustawianie priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych |
| 9 | Serwisowalność | Macierz umożliwia aktualizację oprogramowania (firmware) kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania Macierz umożliwia zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii |
| 10 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego Możliwość zarządzania macierzą zarówno z poziomu interfejsu graficznego jak i z linii komend (CLI) Macierz umożliwia stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Dostarczone w/w funkcjonalności jest na zainstalowaną przestrzeń dyskową |
| 11 | Gwarancja | minimum 3 lata (36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) gwarancji producenta serwera z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; naprawa w siedzibie Zamawiającego |
| 12 | Wyposażenie | macierz powinna być wyposażona w okablowanie wspierające FC w ilości zgodnej z liczbą interfejsów |

Dostawa KARTY FC do serwera kompatybilna z DELL R430 ST: G32R1L2

Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit 406-BBGR 1

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia/dostaw,  będą fabrycznie nowe, tzn. data ich produkcji nie będzie wcześniejsza niż 365 dni przed terminem dostawy oraz nie będą używane  w jakikolwiek sposób do dnia dostawy.

USŁUGA – w przedmiot zamówienia wchodzi niżej wymieniony zakres:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących usług:

- instalacja oferowanego serwera i macierzy w serwerowni Zamawiającego

- instalacja i konfiguracja kontrolera Fiber Channel w posiadanym serwerze Dell R430

- instalacja i konfiguracja środowiska VMware vSphere 6 Essential Plus Kit na dostarczonym oraz istniejącym sprzęcie (Dell R430)

- instalacja i konfiguracja oprogramowania Veem Backup na dostarczonym sprzęcie

- instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych z dostarczonym systemem Windows Server

- migracja istniejącej infrastruktury Active Directory opartą o Windows Server 2008 do zakupionej licencji Windows Server

- migracja istniejących usług z Windows Server 2008 do wersji zakupionej, w tym m.in: DNS, DHCP, FileShare, Printserver, AD DS, GPO, GPP,

Instalacja kontrolera, migracja Active Directory i innych usług nie mogą wpływać na bieżącą pracę Zamawiającego i powinny być wykonywane po godzinach pracy. Zamawiający nie dopuszcza przerw w pracy systemu informatycznego od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Instalacja oprogramowania odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Dostawca udziel gwarancji i wsparcie na wykonane usługi w okresie gwarancji sprzętu.

SZKOLENIE – w przedmiot zamówienia wchodzi niżej wymieniony zakres:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie dla personelu IT Zamawiającego szkoleń z konfiguracji i administracji:

- oferowanej macierzy

- rozwiązania VMware vSphere 6

- Windows Server w zakresie instalacji i konfiguracji usług DNS, DHCP, AD DS.

Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. Poszczególne szkolenia muszą odbywać się w różne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Szkolenie prowadzone będzie w wymiarze minimum 3 dni dla 2 osób i powinno trwać minimum 21 godzin.  Szkolenie musi być zakończone certyfikatem który wystawi Wykonawca.

Termin realizacji zamówienia  - do 4 tygodni, licząc od dnia  podpisania umowy.